| ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ПУЛЬТЫ ДЛЯ ШЛАГБАУМОВ И ВОРОТ R1, R2, R3, D1 Версия от 26.12.2014 Назначение изделия 1. Подача на радиоприемник команд на открытие-закрытие шлагбаума или ворот; 2. Метка-идентификатор в системе СКУД. Кнопки 4 штуки с маркировкой «1», «2», «3», «4» (2 большие и 2 малые) Коды кнопок 1000,0100,0010,0001 Рабочая частота 433,92 МГц Мощность сигнала 10 мВт Дальность действия До 80 метров на открытом пространстве Элемент питания Пульты R1, R3, D1: 12В – 27A (LR27A, A27S, A27); Пульт R2: 12В – A23 (8LR23, ANSI-1181A, 3LR50, LRV08, K23A, MN21). Ресурс микрокнопки (tact switch) 30000 циклов при 260 грамм-сила; 50000 циклов при 160 грамм-сила. Размеры корпуса Пульты R1, R3, D1: 30х55х13мм Пульт R2: 35х62х15мм Материал корпуса Пульты R1, R3, D1: пластик ABS + металл; Пульт R2: пластик ABS. Чип R1: HS1527 R2, R3: HCS301 D1: MC12 Совместимость с приемниками 1. UNIVERSAL-433; 2. R2, R3: Комплект СКУД "8000 USB"; 3. D1: CAME TOP, NICE FLO; R3: DH, AN-M. Температурный режим Эксплуатации: -400С … +600С Хранения: +100С … +300С | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПУЛЬТЫ ДЛЯ ШЛАГБАУМОВ И ВОРОТ R1, R2, R3, D1 Версия от 26.12.2014 1. Гарантийные сроки и гарантийная оговорка Гарантийный срок на оборудование, исключая микрокнопки, составляет 6 (шесть) месяцев, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с даты производства. Гарантийный срок на микрокнопки составляет 1 (один) месяц. 2. Оборудование не подлежит гарантийному ремонту в случаях: Несоблюдения требований транспортировки, настройки и эксплуатации оборудования. Наличия механических внешних и внутренних повреждений, в том числе химических, электрохимических, электростатических, экстремальных термических повреждений. Наличия неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, жидкостей (в т.ч. воды). Превышения силы нажатия на микрокнопки в течение их гарантийного срока. 3. Контакты сервисного центра производителя: Адрес: РФ, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д.15 Интернет-сайт: http://пульт-для-шлагбаума.рф |
| --- | --- |

# ИНСТРУКЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ПУЛЬТЫ ДЛЯ ШЛАГБАУМОВ И ВОРОТ R1, R2, R3, D1

| ПУЛЬТЫ R1, R2, R3 | ПУЛЬТ D1 |
| --- | --- |
| Запоминание пультов серии «R» на радиоприемнике UNIVERSAL-433 происходит следующим образом: Кратковременно нажмите и отпустите кнопку «LEARN1» (или «LEARN2») на радиоприемнике UNIVERSAL-433. Загорится красный светодиод «LEARN», означающий начало записи кода кнопки радиопульта. Нажмите нужную кнопку на радиопульте. Светодиод «LEARN» начнет мигать и погаснет. Это означает, что код кнопки радиопульта распознан и записан в память радиоприемника. Более подробно: http://пульт-для-шлагбаума.рф/инструкции | Дублирующий пульт D1 не имеет запрограммированных кодов кнопок, поэтому для его работы требуется скопировать коды кнопок из пульта R1 (либо другого). Алгоритм программирования пульта D1 включает в себя два этапа: очистка памяти дублирующего пульта D1, копирование кода кнопок с одного или нескольких пультов для шлагбаумов и ворот R1 (либо другого). Для очистки памяти дублирующего пульта D1 нажмите две верхние большие кнопки пульта (маркировка «1» и «2») и удерживайте их нажатыми в течение трех секунд. Светодиод на пульте подаст сигнал. Далее кратковременно нажмите три раза и отпустите большую левую кнопку (маркировка «1»), продолжая удерживать нажатой большую правую кнопку (маркировка «2»). Светодиод на пульте подаст сигнал. Память четырех кнопок дублирующего пульта D1 будет очищенной. Это можно проверить, кратковременно нажав на любую кнопку пульта D1. Если светодиод не загорает, значит, кнопка не имеет записанного кода и не передает его по радиоканалу. Для копирования кода кнопки из пульта R1 (либо другого) в пульт D1 поднесите пульты друг к другу со стороны кнопок и светодиодов. Нажмите и удерживайте кнопку на пульте R1 (либо другого), которую Вы хотите скопировать в пульт D1. Светодиод на пульте R1 горит синим цветом, означая то, что пульт R1 (либо другого) передает код нажатой кнопки по радиоканалу. Далее нужно нажать кнопку на пульте D1 и ждать 3-4 секунды. Светодиод на пульте D1 начнет гореть синим цветом. Код кнопки скопирован. Для других кнопок пульта R1 (либо другого) необходимо повторить данные действия. |