# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

# ПУЛЬТЫ ДЛЯ ШЛАГБАУМОВ И ВОРОТ R1, R2, R3, D1

# Версия от 26.12.2014

| Назначение изделия | 1. Подача на радиоприемник команд на открытие-закрытие шлагбаума или ворот; 2. Метка-идентификатор в системе СКУД. |
| --- | --- |
| Кнопки | 4 штуки с маркировкой «1», «2», «3», «4» (2 большие и 2 малые) |
| Коды кнопок | 1000,0100,0010,0001 |
| Рабочая частота | 433,92 МГц |
| Мощность сигнала | 10 мВт |
| Дальность действия | До 80 метров на открытом пространстве |
| Элемент питания | Пульты R1, R3, D1: 12В – 27A (LR27A, A27S, A27); Пульт R2: 12В – A23 (8LR23, ANSI-1181A, 3LR50, LRV08, K23A, MN21). |
| Ресурс микрокнопки (tact switch) | 30000 циклов при 260 грамм-сила; 50000 циклов при 160 грамм-сила. |
| Размеры корпуса | Пульты R1, R3, D1: 30х55х13мм Пульт R2: 35х62х15мм |
| Материал корпуса | Пульты R1, R3, D1: пластик ABS + металл; Пульт R2: пластик ABS. |
| Чип | R1: HS1527 R2, R3: HCS301 D1: MC12 |
| Совместимость с приемниками | 1. UNIVERSAL-433; 2. R2, R3: Комплект СКУД "8000 USB"; 3. D1: CAME TOP, NICE FLO; R3: DH, AN-M. |
| Температурный режим | Эксплуатации: -400С … +600С Хранения: +100С … +300С |

# Контакты сервисного центра производителя: 
Адрес: РФ, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д.15

# Интернет-сайт: http://пульт-для-шлагбаума.рф